Конвекторы «Теплостиль» - отопительные приборы для водяного теплоснабжения.

90% тепла конвектор передает путем нагрева проходящего через него воздуха, то есть конвекцией, и лишь 10% - излучением в окружающее пространство. Этим достигается  исключительно равномерное распределение тепла в отапливаемом помещении. Тепловой пакет изготовлен из стальных пластин и имеет порошковое электростатическое покрытие.

- НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

  - Конвекторы «Теплостиль» (в дальнейшем конвектор) предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, общественных и производственных зданий в наиболее простых, гидравлически устойчивых проточных системах отопления.

  - Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 150 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,5 МПа (15 кгс/см2).\

  - Тепловой поток определен при следующих нормированных условиях: температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической, 70°С; расход теплоносителя 360 кг/час(0,1 кг/с) при его движении сверху-вниз, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

  - Для соединения с трубопроводами системы на патрубках имеется наружная резьба G ¾. Глубина конвекторов в сборе с кронштейнами (расстояние от стены до лицевой части) – 90 мм.

- ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

# Пример обозначения конвектора: КНС-20-0,804КВт К(П)

КНС – конвектор настенный стальной.

20 – диаметр тубы для подключения.

0,804 – номинальный тепловой поток в кВт

К(П) – концевой или проходной

- КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Конвектор……..……………1 шт.

Кронштейн крепления……..2 шт.

- МОНТАЖ

  - Монтаж конвекторов должен выполнять специалист-сантехник.

  - Разместить места установки кронштейнов. При этом следует учесть, что для оптимальной теплоотдачи расстояние между конвектором и полом должно быт 150-200мм., а между конвектором и подоконником не менее 100 мм. Расстояние между осями кронштейнов должно быть на 150 мм меньше длинны конвектора. Если длина конвектора более 1м., то он комплектуется 3-м кронштейном, который устанавливается по середине.

  - Выполнить отверстия в стене, установить деревянные пробки или дюбели и закрепить кронштейны шурупами. Кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение тепловых пакетов.

  - Надеть конвектор на кронштейны.

  - Выполнить соединение теплового пакета с трубопроводами системы отопления.

  - При занижении установочного зазора конвектора снижается теплопередача и ухудшаются условия очистки пола под прибором. Завышение зазора выше верхнего предела приводит к снижению температуры воздуха у пола, увеличивает градиент температуры по высоте помещения и, следовательно, ухудшению комфортных условий в нем.

- ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРИРОВКА

  - Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в чистом помещении, уложенными в штабели не более 20 шт. по высоте.

  - Допускается транспортировка конвектора любым видом транспорта.

  - Условия хранения и транспортировки: температура воздуха от -50 до +50 °C, относительная влажность до 100% при 25°С (среднегодовое значение 80% при 15°С) в отсутствии атмосферных осадков.

- ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНВЕКТОРОВ

  - Эксплуатирующие организации должны довести до сведения потребителя, что

тепловой поток конвектора регулируется воздушным клапаном, при полном

открытии которого обеспечивается максимальный тепловой поток. При закрытом

клапане тепловой поток уменьшается приблизительно в 2,5 раза.

  - При засоренном межреберном пространстве нагревательного элемента тепловая

мощность конвектора снижается, поэтому в процессе эксплуатации необходимо

производить очистку конвектора: 1 раз в начале отопительного сезона и 1-2 раза

в течение отопительного сезона.

  - После окончания отопительного сезона необходимо опустить воздушный клапан. Это предохранит нагревательный элемент от попадания пыли в летний период.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

  - Конвектор «Теплостиль» соответствует ГОСТ 31311 - 2005 и признан годным

к  эксплуатации.

Партия №____________________________________________

Дата изготовления_____________________________________

Отметка о приемке_____________________________________

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Гарантийный срок на конвекторы «Теплостиль»: 30 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

  - В случае отсутствия даты продажи гарантийный срок считается с момента изготовления отопительного прибора.

  - Адрес предприятия-изготовителя: 445042, г. Тольятти, ул. Дзержинского, 27-5

тел/факс: 33-91-63

Дата продажи                                                                Дата продажи и печать

торгующей организации

_________________________                          ______________________________